## Slide 1: LED驱动控制芯片与灯具
黄敏超 博士

## Slide 2: LED进入普通照明市场
遇到哪些问题？
如何确定驱动器电路方案？
如何选择LED驱动控制芯片？
总结

## Slide 3: 遇到哪些问题？
LED灯具的优点
  更加节能
    85%优于白炽灯
    30%优于节能灯
  更长的寿命
    10倍于白炽灯
    3倍于节能灯
  无公害的材料
    节能灯含4mg的汞
  不需要预热，对电源周期不敏感
  可以实现扁平的外形结构。
  ……
降低使用成本
大大降低维护成本

## Slide 4: 遇到哪些问题？
价格？
配光？
替代？
法规？

## Slide 5: 遇到哪些问题？
如何降低价格？
  灯具市场的市场机制
  光效??lm/$和灯具价格???lm/$?
价格，价格，还是价格！
光效 = LED发光效率 X LED散热效率 X 驱动器效率 X 配光效率

## Slide 6: 遇到哪些问题？
如何降低价格？

## Slide 7: 遇到哪些问题？
如何解决炫光问题和光效的冲突？
眩光问题是通过灯具配光解决的，但会严重影响光效。

## Slide 8: 遇到哪些问题？
如何解决闪烁的问题？

## Slide 9: 遇到哪些问题？
LED灯具需要解决的问题
  如何替换现有灯具？

## Slide 10: 遇到哪些问题？
如何替换现有灯具？

## Slide 11: 遇到哪些问题？
如何兼容调光器？
  有>200多种的调光器能否兼容？
  能否做到无闪烁？

## Slide 12: 遇到哪些问题？
如何解决散热问题？
  散热与灯具寿命
  灯珠散热问题
  驱动器散热问题
  灯具散热问题
LED驱动器
散热问题处理不当会引起严重的灯具寿命问题。

## Slide 13: 遇到哪些问题？
如何面对法规
  安全法规
  电磁兼容法规
  光学法规
  节能法规
  光衰法规
LED灯具和驱动器的安规正在不断地制定或修改中。

## Slide 14: 遇到哪些问题？
安全法规
  灯具
    GB7000.1 (IEC60598和UL1598) 通用的照明灯具安规
    UL1598 LED equipment
  驱动器
    GB19510.1 (IEC61347-1和UL8750)
    GB19510.14 (IEC61347-2-3和UL8750)
  LED模块
    GB24819 (IEC62031)
  光生物安全
    CIE S009
    IEC62471
灯具的安规与驱动器的安规会相互影响 (SELV)

## Slide 15: 遇到哪些问题？
安全法规
  驱动器是否要电气隔离？
  驱动器的输出电压多少合适？
  驱动器输入是否需要地线？
隔离驱动器 | 非隔离驱动器
器件多，相对复杂，效率相对低 | 简单，器件少，效率相对高
容易处理灯具结构和热设计。 | 电路板设计简单
容易解决电磁兼容和安规问题 | 电磁兼容和安规有挑战
成本较高 | 成本低
适合大功率，低压大电流场合。 | 适合小功率，高压小电流场合。
电气绝缘？
电气绝缘？
电气绝缘？

## Slide 16: 遇到哪些问题？
电磁兼容法规
  电磁骚扰与辐射：
    GB17743 (EN55015和FCC)
    IEC61000-3-2 Class C：Input power<25W。
    PF>0.9？
  电磁抗骚扰和抗辐射：
    GB/T18595-2001 (IEC61547)
北美要求PF和欧盟要求谐波？
Class C的谐波

## Slide 17: 遇到哪些问题？
电磁兼容法规
  EC61000-3-2 Class A, B，C，D
Class C 的谐波是按照百分比要求的。

## Slide 18: 遇到哪些问题？
电磁兼容法规—通过标准即可
  5.2 Electrostatic Discharge: IEC61000-4-2: 2001
  5.3 RF Electromagnetic Field Immunity: IEC61000-4-3: 2006
  5.4 Power Frequency Magnetic field Immunity: IEC61000-4-8: 2001
  5.5 Electrical Fast Transient/Burst Immunity: IEC61000-4-4
  5.6 Conducted Disturbances Immunity: IEC61000-4-6: 2006
  5.7 Surge Immunity: IEC61000-4-5: 2005
  5.8 Voltage Dips: IEC61000-4-11: 2004
灯具及电子部件

## Slide 19: 遇到哪些问题？
光学法规
  GB/T20145 (CIE S009) 光生物安全要求；
  GB/T5702 (CIE 13.3) 光源显色性评价方式；
  CIE 177 白色LED光源的显色性；
  GB/T22907 (CIE 121) 灯具的光度测试；
  IESNA LM-79 颜色特性测量；
  ANSI C78. 377 固态照明产品的色度指标；
LED光源的光学特性会随着光衰会不断漂移，驱动器的发热会有间接影响。

## Slide 20: 遇到哪些问题？
节能法规
  Energy Star Program Requirement for SSL Luminaires；
  CQC3127 LED道路/隧道照明节能认证技术规范
  CQC3128 LED筒灯节能认证技术规范
  CQC3129 反射型自镇流LED节能认证技术规范
目前节能标准更多用于商业竞争或项目投标。

## Slide 21: 遇到哪些问题？
LED驱动器需要满足：
  法规：
    安全
      IEC60598，UL1598，IEC61347，及其它灯具安全标准；
    电磁兼容
      EN55015，IEC61547，IEC61000-2-3，FCC
LED驱动器需要考虑的因素
  效率：节能标准；
  价格：关系灯具成本；
  体积：匹配现有灯具结构和配件；
  兼容性：关系灯具体积、调光器匹配
  寿命：关系灯具整体的寿命；
灯具
法规
效率
体积
成本
散热
寿命
驱动器电路方案必须考虑的因素

## Slide 22: 如何确定LED驱动电路方案？
电路方案 (AC/DC)
  恒压与恒流驱动方案
  线性与开关模式驱动方案
  单级与两级功率变换驱动方案
  电气隔离与非隔离方案
  模拟、PWM和数字调光方案

## Slide 23: 如何确定LED驱动电路方案？
线性与开关模式驱动方案
  常规线性恒流驱动方案
    优点：电路简单，电流纹波小，电磁骚扰小；
    缺点：效率低，电气隔离方案体积大；
  常规开关模式驱动方案
    优点：效率高，容易实现APFC和电气隔离；
    缺点：电路复杂，电流纹波大，电磁骚扰大。
最新的线性恒流驱动方案：
可以达到95%的效率，
同时实现Class C的输入谐波电流发的要求。

## Slide 24: 如何确定LED驱动电路方案？
开关模式恒流驱动方案
 | 电路方案 | 输出控制 | 功率变换 | PFC | 电气隔离 | PSR | Class C
1 | Buck | CC | 单级 | N | N | N/A | N
2 | Buck | CC + Toff | 单级 | APFC | N | N/A | Y
3 | PPFC+Buck | CC | 两级 | PPFC | N | N/A | Y
4 | Boost+Buck | CC | 两级 | APFC | N | N/A | Y
5 | Buck-Boost | CC | 单级 | APFC | N | N/A | Y
6 | PPFC+Buck-Boost | CC | 两级 | PPFC | N | N/A | Y
7 | Boost+Buck-Boost | CC | 两级 | APFC | N | N/A | Y
8 | Flyback (隔离) | CC | 单级 | APFC | Y | Y | Y
9 | PPFC+Flyback (隔离) | CC | 两级 | PPFC | Y | Y | Y
10 | Boost+Flyback (隔离) | CC | 两级 | APFC | Y | Y | Y
11 | SEPIC | CC | 单级 | APEC | N | N/A | Y
12 | Boost+HB (隔离) | CC | 两级 | APFC | Y | Y | Y
原边控制可以解决
光耦光衰的问题

## Slide 25: 如何确定LED驱动电路方案？
Buck 单级功率变换
 | 电路方案 | 输出控制 | 功率变换 | PFC | 电气隔离 | PSR | Class C
1 | Buck | CC | 单级 | N | N | N/A | N
2 | Buck | CC + Toff | 单级 | Y | N | N/A | Y
3 | PPFC+Buck | CC | 双级 | PPFC | N | N/A | Y
4 | Boost+Buck | CC | 两级 | APFC | N | N/A | Y
适合小功率应用场合

## Slide 26: 如何确定LED驱动电路方案？
PPFC+Buck 两级功率变换
适合小功率应用场合
 | 电路方案 | 输出控制 | 功率变换 | PFC | 电气隔离 | PSR | Class C
1 | Buck | CC | 单级 | N | N | N/A | N
2 | Buck | CC + Toff | 单级 | Y | N | N/A | Y
3 | PPFC+Buck | CC | 双级 | PPFC | N | N/A | Y
4 | Boost+Buck | CC | 两级 | APFC | N | N/A | Y

## Slide 27: 如何确定LED驱动电路方案？
Boost+Buck 两级功率变换
适合中大功率应用场合
调光应用场合提高兼容性
 | 电路方案 | 输出控制 | 功率变换 | PFC | 电气隔离 | PSR | Class C
1 | Buck | CC | 单级 | N | N | N/A | N
2 | Buck | CC + Toff | 单级 | Y | N | N/A | Y
3 | PPFC+Buck | CC | 双级 | PPFC | N | N/A | Y
4 | Boost+Buck | CC | 两级 | APFC | N | N/A | Y

## Slide 28: 如何确定LED驱动电路方案？
Buck-Boost 单级功率变换
 | 电路方案 | 输出控制 | 功率变换 | PFC | 电气隔离 | PSR | Class C
5 | Buck-Boost | CC | 单级 | APFC | N | Y | Y
6 | PPFC+Buck-Boost | CC | 两级 | PPFC | N | Y | Y
7 | Boost+Buck-Boost | CC | 两级 | APFC | N | N/A | Y
适合中小功率应用场合

## Slide 29: 如何确定LED驱动电路方案？
PPFC+Buck-Boost 两级功率变换
适合中小功率应用场合
 | 电路方案 | 输出控制 | 功率变换 | PFC | 电气隔离 | PSR | Class C
5 | Buck-Boost | CC | 单级 | APFC | N | Y | Y
6 | PPFC+Buck-Boost | CC | 两级 | PPFC | N | Y | Y
7 | Boost+Buck-Boost | CC | 两级 | APFC | N | N/A | Y

## Slide 30: 如何确定LED驱动电路方案？
Flyback 单级功率变换 （隔离）
 | 电路方案 | 输出控制 | 功率变换 | PFC | 电气隔离 | PSR | Class C
8 | Flyback (隔离) | CC | 单级 | APFC | Y | Y | Y
9 | PPFC+Flyback (隔离) | CC | 两级 | PPFC | Y | Y | Y
10 | Boost+Flyback(隔离) | CC | 两级 | APFC | Y | Y | Y
适合中小功率应用场合

## Slide 31: 如何确定LED驱动电路方案？
PPFC+Flyback 两级功率变换
适合中小功率应用场合
 | 电路方案 | 输出控制 | 功率变换 | PFC | 电气隔离 | PSR | Class C
8 | Flyback (隔离) | CC | 单级 | APFC | Y | Y | Y
9 | PPFC+Flyback (隔离) | CC | 两级 | PPFC | Y | Y | Y
10 | Boost+Flyback(隔离) | CC | 两级 | APFC | Y | Y | Y

## Slide 32: 如何确定LED驱动电路方案？
Boost+Flyback 两级功率变换
适合中大功率应用场合
调光应用场合提高兼容性
 | 电路方案 | 输出控制 | 功率变换 | PFC | 电气隔离 | PSR | Class C
8 | Flyback (隔离) | CC | 单级 | APFC | Y | Y | Y
9 | PPFC+Flyback (隔离) | CC | 两级 | PPFC | Y | Y | Y
10 | Boost+Flyback(隔离) | CC | 两级 | APFC | Y | Y | Y

## Slide 33: 如何确定LED驱动电路方案？
Boost+HB(LLC) 两级功率变换
 | 电路方案 | 输出控制 | 功率变换 | PFC | 电气隔离 | PSR | Class C
11 | SEPIC | CC | 单级 | APFC | N | N/A | Y
12 | Boost+HB (隔离) | CC | 两级 | APFC | Y | Y | Y
适合中大功率应用场合

## Slide 34: 如何确定LED驱动电路方案？
模拟和PWM
  50% 调光器兼容度；
  80%效率。
数字调光方案
  98%调光器兼容度
  90%高效
  无闪烁

## Slide 35: 如何确定LED驱动电路方案？
电路方案需要考虑的问题
  灯具功率要求；
  灯具结构要求：隔离与非隔离；
  灯具输入要求；
  灯具配光要求；
  灯具调光的要求；
  兼容性；
  寿命

## Slide 36: 如何选择LED驱动控制芯片？
AC/DC LED驱动器芯片— 10W
Vendor | MPN | Package | Topology | PFC | PSR | Dimmable | Internal SW | Pomax
BPS | BP28x2 | SOP8 | Buck | N | N/A | N | Y | 5
BPS | BP3102 | SOP8 | Flyback（隔离） | N | Y | N | Y | 5
iWatt | iW1696 | SOT23 | Flyback（隔离） | N | Y | N | N | 3
iWatt | iW1692 | SOT23 | Flyback（隔离） | N | Y | N | N | 10
iWatt | iW3602 | SOP8 | (QR)Flyback（隔离） | Y | Y | Y | N | 10
PI | LNK45x | eSOP-12C | Flyback（隔离） | Y | Y | Y | Y | 3-10
OB | OB2532 | SOT23 | Flyback（隔离） | N | Y | N | N | 5
OB | OB2536 | DIP8 | Flyback（隔离） | N | Y | N | Y | 9
OB | OB3380 | SOP8 | Buck | Y | N/A | Y | N | 10
NXP | SSL21081T | SOP8 | Buck | N | N/A | N | Y | 15
体积小、成本低是整体解决方案的关键。

## Slide 37: 如何选择LED驱动控制芯片？
AC/DC LED驱动器芯片— 50W
Vendor | MPN | Package | Topology | PFC | PSR | Dimmable | Internal SW | Pomax
BPS | BP2309 | SOP8 | (QR)Buck | Y | N/A | N | N | 30
BPS | BP2808B | SOP8 | (QR)Buck | N | N/A | Y | N | 30
BPS | BP3108 | SOP8 | Flyback | N | Y | Y | N | 30
BPS | BP330x | SOP8 | (QR)Flyback | Y | Y | Y | N | 50
iWatt | iW3620 | SOP8 | (QR)Flyback | Y | Y | N | N | 40
iWatt | iW361x | SOP8 | (QR)Flyback | Y | Y | Y | N | 25
MPS | MP4000 | SOP8 | (BCM)Buck | N | Y | Y | N | 12
MPS | MP4021 | SOP8 | (BCM)Flyback | Y | Y | N | N | 25
NXP | SSL21081T | SOP8 | Buck | N | N/A | N | Y | 15
NXP | SSL2102T | SOP20 | (QR)Buck/Flyback | Y | N | Y | Y | 25
OB | OB253x | DIP8 | Flyback | N | Y | N | Y | 18
OB | SN03A | SOP8 | Flyback | Y | N | Y | N | 25
Linear | LTC3799 | MSOP16 | (QR)Flyback | Y | Y | Y | N | 100
Fairchild | FAN10x | SOP8 | Flyback | N | Y | N | N | 25
Fairchild | FSZE1x16 | SOP8 | Flyback | N | Y | N | Y | 25
PSR、PFC是整体解决方案的关键。

## Slide 38: 如何选择LED驱动控制芯片？
AC/DC LED驱动器芯片— >50W
Vendor | MPN | Package | Topology | PFC | PSR | Dimmable | Internal SW | Pomax
TI | UCC28810/UCC28811/TPS92020 | SOP8 | Boost+Buck+LLC | Y | Y | Y | N | Any
TI | UCC28810 | SOP8 | SEPIC | Y | Y | Y | N | Any
Linear | LTC3799 | SOP8 | (QR)Flyback | Y | Y | Y | N | Any
Fairchild | FAN6991 | SOP8 | (BCM)Flyback | Y | N | N | N | Any
BPS | BP3309 | SOP8 | (QR)Flyback | Y | Y | N | N | Any
可靠性和EMC是整体解决方案的关键。

## Slide 39: 总 结
LED驱动控制芯片需要考虑的因素
  驱动器和灯具的法规
  电路方案与灯具结构
  灯具的成本
  已有灯具和配件的兼容性

## Slide 40: LED驱动控制芯片与灯具
谢谢！
黄敏超 博士：mickey1972@163.com